## Slide 1: NR6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

## Slide 2
6. EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
É importante salientar que deve-se buscar
primeiramente reduzir os riscos de forma coletiva
através de medidas gerais porém, muitas vezes, o uso
do EPI é inevitável, como por exemplo:
 Quando não for possível eliminar os riscos através de
proteção coletiva;
 Em trabalhos eventuais, trabalhos rápidos com
exposição de curtos períodos.

## Slide 3
CONCEITO LEGAL
 De acordo com a NR-6 da Portaria nº 3214 de 8 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego,
considera-se Equipamento de Proteção Individual –
EPI (item 6.1):

## Slide 4
“Item 6.1
Equipamento de Proteção
Individual é todo dispositivo ou
produto, de uso individual,
utilizado pelo trabalhador,
destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no
trabalho.”

## Slide 5
 LEGISLAÇÃO
De acordo com a NR-6 da Portaria nº 3214 de 8
de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
Emprego, em seu item 6.2:
O equipamento de proteção individual, de
fabricação nacional ou importado, só poderá ser
posto à venda ou utilizado com a indicação do
Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo
órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego.

## Slide 6
Obrigações do empregador
adquirir o adequado ao risco da
atividade;
exigir seu uso
fornecer somente o EPI aprovado pelo
órgão nacional competente;
orientar e treinar o trabalhador
quanto a seu uso , guarda e
conservação;

## Slide 7
substituir imediatamente
quando extraviado ou danificado;
responsabilizar-se pela higienização
e manutenção periódica;
Comunicar ao MTE qualquer
irregularidade observada.

## Slide 8
substituir imediatamente
quando extraviado ou danificado;
responsabilizar-se pela higienização
e manutenção periódica;
Comunicar ao MTE qualquer
irregularidade observada.

## Slide 9
Obrigações do empregado
 Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se
destina;
 responsabilizar-se pela guarda e conservação;
 comunicar ao empregador qualquer alteração que o
torne impróprio para uso; e,
 cumprir as determinações do empregador sobre seu
uso adequado.

## Slide 10
TIPOS DE EPI´s
EPI para proteção da cabeça
 Capacete de segurança: é um dispositivo rígido
usado para a proteção da cabeça contra impactos ou
penetração de objetos que caem, assim como contra
choque elétrico e no combate a incêndio.

## Slide 12
Capuz: Proteção do crânio e
pescoço contra riscos de origem
térmica, respingos de produtos
químicos e contato com partes
giratórias ou móveis de máquinas.
Consistem em elementos que tem a
função principal de evitar o
aprisionamento e arrancamento dos
cabelos ou do couro cabeludo. EX.:
engrenagens, correntes e outros
mecanismos rotativos de máquinas.

## Slide 14
EPI para proteção dos olhos e face
 Óculos: consiste de armação com hastes reforçadas,
proteção lateral total ou parcial. A lente pode ser de
policarbonato ou cristal, nos tipos incolor, fumê ou
colorido. Os óculos de segurança têm como função dar
proteção :

## Slide 15
 contra impacto de partículas
sólidas e fagulhas;
 contra aerodispersoides e respingos
líquidos;
 contra o ofuscamento e radiações
lesivas (infravermelho e ultravioleta).

## Slide 17
 Protetor facial: consiste essencialmente
de um anteparo específico, articulado a uma suspensão
ajustável. Tem como função dar proteção à face e ao
pescoço contra impacto de partículas volantes,
respingos líquidos, calor radiante, ofuscamento e
radiações luminosas.

## Slide 19
Máscara de solda: tem como
função dar proteção à face e aos
olhos contra impactos de partículas
volantes, radiação ultravioleta e
infravermelha e, contra
luminosidade intensa.

## Slide 21
EPI para proteção auditiva
Protetor auditivo: são utilizados
quando o nível de pressão sonora
(depende da intensidade e tempo de
exposição) é superior ao estabelecido
na NR-15.

## Slide 22
 Protetores de Inserção (plug) –
A Taxa de Redução Sonora – TRS
destes protetores é de 33 dB.
 Protetores tipo Concha –Taxa –
TRS de 25 dB.

## Slide 24
EPI para proteção respiratória
 Respiradores purificador de ar: são utilizados para
proteção das vias respiratórias contra contaminantes
nocivos presentes no ambiente, que são os gases,
vapores e aerodispersoides com partículas sólidas (pós
e fumos metálicos) e líquidas (nevoas e neblinas).

## Slide 25
Pode ser de dois tipos:
somente o respirador (máscaras
descartáveis);
respiradores com a utilização de
filtros.

## Slide 26
Máscaras com filtros:
Com filtro químico – proteção contra gases e
vapores.
Com filtro mecânico – proteção contra
suspensões particuladas: fumos metálicos,
névoas e poeiras.
Com filtro combinado – para uso quando há
contaminação simultânea com gases ou
vapores e partículas em suspensão. Os filtros
têm tempo de uso limitado, que dependem
sobretudo da concentração do tóxico e tempo de
uso.

## Slide 27
Respirador purificador de ar semifacial
(descartável) .

## Slide 28
Respirador purificador de ar de segurança tipo
peça. Um quarto facial (semifacial) composto
de borracha e silicone, dotado de um ou dois
suportes onde são rosqueados os filtros:
mecânicos e químicos ou combinados

## Slide 29
 Respiradores de adução de ar: são aqueles
que fornecem ao operário uma atmosfera respirável,
conseguida independentemente do ambiente de
trabalho. Isolam o usuário do seu ambiente, recebendo
o ar de outras fontes. O seu uso é para ambientes
pobres em oxigênio ou com altas concentrações de
contaminantes, nos quais máscaras com filtro não
resolvem. Podem ser:

## Slide 30
 Respirador de adução de ar
tipo linha de ar comprimido; ou
Máscara autônoma de circuito
aberto ou fechado.

## Slide 31
EPI para proteção do tronco
 Protetores para o tronco: são vestimentas de
segurança que oferecem proteção ao tronco contra
riscos de origem térmica, mecânica, química,
radioativa e meteorológica e umidade, proveniente de
operações com uso de água.

## Slide 32
Como exemplo de riscos tem-se:
 cortes e atritos,
 projeção de partículas,
 golpes,
 abrasão,
 calor radiante,
 respingos de metal quente,
 respingos de ácidos e demais substâncias nocivas,
 chispas incandescentes e condições climáticas.

## Slide 33
Estas vestimentas podem ser:
 aventais,
 jaquetas,
 capas e coletes sinalizadores, etc.
Dependendo do risco a proteger, podem ser
confeccionados em couro, PVC, neoprene, borracha,
plástico ou tecido (lona).

## Slide 34
Avental:
 Avental de raspa;
 Avental de trevira;
 Avental de PVC;
 Avental de Kevlar.

## Slide 35
Jaleco:
 Paletó confeccionado em tecido, com
fechamento de botão de pressão ou velcro (pode ou não
ter capuz).

## Slide 36
Capas de chuva:
 Capas de chuva em PVC forrado,
 PVC laminado,
 com manga,
 tipo morcego,
 conjuntos,
 aventais, etc.

## Slide 37
EPI para proteção dos
membros superiores (braços,
antebraços e mãos)
 Luvas: são vestimentas de cobertura para as mãos e
pulso. Dependendo do risco a proteger, podem ser
confeccionadas em couro, borracha, Neoprene, PVC e
malha de aço.

## Slide 38
Protegem as mãos e pulsos
contra:
agentes abrasivos,
cortes,
perfurações,
choques elétricos,
queimaduras,
agentes biológicos,
agentes químicos,
vibrações e radiações ionizantes.

## Slide 39
Luvas de raspa
Luvas de PVC para alta tensão

## Slide 40
Luvas de Malha, Malha Pigmentada, Raspa, Vaqueta,
Lona Mista, PVC, etc.

## Slide 42
Luva de malha de aço para trabalhos onde existe risco
de corte.
Uso reversível (destros e canhotos)

## Slide 43
 Creme protetor: utilizado para proteger a
pele das mãos e punhos contra agentes químicos.
Podem ser classificados em três tipos:
Grupo 1 – creme água resistente
Grupo 2 – creme óleo resistente
Grupo 3 – cremes especiais

## Slide 44
EPI para proteção dos membros inferiores (pernas
e pés)
 Calçado: são fabricados de diversos materiais ou
combinações deles, dependendo do risco a proteger:
couro, borracha, PVC, neoprene, aglomerados, aço.
Dependendo do caso, podem ter biqueira e palmilha de
aço.

## Slide 45
 Meia: utilizadas para proteção dos pés
contra baixas temperaturas.

## Slide 46
Bota de Borracha: preta (cano curto ou longo)
PVC: branca e preta (cano curto ou longo)

## Slide 47
Botina com elástico lateral
coberto
Sapato masculino com cadarço

## Slide 48
Bota de borracha vulcanizada
Cano médio ou curto para trabalhos em
concretagem em locais úmidos e
lamacentos ou encharcados.

## Slide 49
Bota em borracha com altura aproximada de 31 cm,
com bico e palmilha de aço para proteção de queda
de objetos e perfurações no solado. Para uso em
altas temperaturas, isola o usuário em temperaturas
de até 60° Celsius sem causar desconforto, tem
proteção em borracha no peito e lateral do pé.
Solado em borracha com desenho antiderrapante
de grande resistência à abrasão. Isolante elétrico
para tensões inferiores a 600 volts.

## Slide 50
Bota altamente especializada.
Especial para bombeiros, brigadas,
indústria, minério e trabalhos que
requeiram proteção em altas
temperaturas.

## Slide 51
EPI para proteção do corpo inteiro
 Macacão: são utilizados para proteção do tronco e
membros superiores e inferiores contra: chamas,
agentes térmicos, respingos de produtos químicos,
umidade.

## Slide 52
EPI para proteção contra quedas com
diferença de nível
 Cinto de Segurança Tipo “Pára-quedista”: deve
ser obrigatoriamente usado por trabalhadores em
atividades desenvolvidas a mais de 2,00 metros de
altura do piso, nas quais haja risco de queda do
trabalhador.

## Slide 54
Cinto de segurança tipo pára-quedista com
ligação frontal e dorsal

## Slide 56
 Cadeira Suspensa
18.15.49 Em quaisquer atividades em que não seja
possível a instalação de andaimes, é permitida a
utilização de cadeira suspensa (balancim individual).

## Slide 57
 Cadeira Suspensa
18.15.49 Em quaisquer atividades em que não seja
possível a instalação de andaimes, é permitida a
utilização de cadeira suspensa (balancim individual).

## Slide 59
Suportes tipo “TRIPÉ” com o uso de
contrapesos:

## Slide 60
• Trava quedas com cabos retráteis
Havendo movimento brusco, tropeço, desequilíbrio do
operário ou quebra de telha, o equipamento trava-se
imediatamente e evita a queda da pessoa. Pode ser
usado fixo num ponto acima do local de trabalho ou
deslocando-se na horizontal por um trole.

## Slide 63
• Trava quedas móveis
São indicados para movimentação em
linhas verticais de qualquer
comprimento.

## Slide 65
EXEMPLO DE ATIVIDADE E
SUAS RESPECTIVAS
PROTEÇÕES

## Slide 66
TRABALHO EM TELHADOS
Todo funcionário que executar serviço em telhado deve
usar os seguintes equipamentos:
 Sapato de segurança com solado antiderrapante;
 Óculos de segurança com proteção lateral. Quando
houver risco de ofuscamento pelo reflexo do sol em
telhas novas de alumínio ou outras superfícies
refletoras, usar lentes ray-ban;

## Slide 67
 Capacete de segurança com jugular;
 Cinturão de segurança tipo pára-quedista, conectado a
cabo, corda ou trilho de aço por meio de dispositivos
que possibilitem fácil movimentação sobre toda área de
trabalho;
 Luva de raspa;
 Outros, de acordo com a tarefa.

## Slide 68
Escadas de acesso aos telhados - Devem
ser equipadas com linhas de segurança para uso
de trava-quedas.
 Nas escadas é possível fazer instalação permanente de
cabo de aço galvanizado ou inox.

## Slide 70
PASSARELAS PARA TELHADO: Única
forma de andar com segurança em telhados
e coberturas.

## Slide 71
Linhas de segurança - O Ministério do
Trabalho exige que nos telhados sejam instaladas
linhas de segurança (NR 18.18). Geralmente, são
constituídas de trilho, cabo de aço ou corda sintética,
para movimentação do sistema de proteção contra
queda, instaladas na cumeeira.

## Slide 73
7. EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO COLETIVA – EPC
Como Proteção Coletiva entende-se que são medidas de
ordem geral executadas no ambiente de trabalho, nas
máquinas e nos equipamentos, com o objetivo de
controlar os riscos profissionais, diretamente nas
fontes de origem, preservando coletivamente a
integridade física e a saúde dos trabalhadores.

## Slide 74
 PROTEÇÃO DE MÁQUINAS
São todos os dispositivos instalados nas máquinas com o
objetivo de minimizar os riscos oferecidos por
movimentos rotativos, alternativos e retilíneos dos
diversos tipos de máquinas e equipamentos,
protegendo o Ponto de Operação, as Partes Móveis e os
Sistemas de Transmissão de Força das máquinas. São
denominados “ANTEPAROS” ou “GUARDAS DE
PROTEÇÃO”.

## Slide 75
 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO
Consistem na movimentação do ar utilizando meios
naturais ou mecânicos, quer introduzindo-o num
ambiente (insuflação), quer retirando-o desse ambiente
(exaustão). Os métodos usados permitem, mediante
correntes de ar dirigidas, retirar contaminantes do
ambiente de trabalho ou diluir a concentração desses
contaminantes a níveis aceitáveis.

## Slide 76
 PROTEÇÃO EM CIRCUITOS E
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
As medidas visam evitar a passagem acidental de
correntes elétricas nocivas ao corpo humano. Pode-se
destacar como principais medidas:
 ATERRAMENTO ELÉTRICO
 ISOLAMENTO DUPLO
 SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DAS
MÁQUINAS

## Slide 77
 PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS E
 VIBRAÇÕES
No caso do ruído, as medidas de proteção incluem:
 Controle na fonte de origem do ruído;
 Controle na via de transmissão da
fonte até o sistema auditivo do
operário.

## Slide 78
No caso das vibrações, as medidas incluem :
 a colocação de materiais amortecedores, usados para
diminuir choques e vibrações de determinadas
máquinas;
 ou ainda a colocação de materiais absorventes entre as
partes que se chocam.

## Slide 79
 PROTEÇÃO CONTRA O CALOR
As medidas visam diminuir a sobrecarga térmica do
trabalhador no ambiente de trabalho, e podem ser:
 Utilização de barreiras refletoras:
instalação de anteparos especiais entre
a fonte de calor e o operário;
 Utilização de ar condicionado;
 Exaustão de gases quentes.

## Slide 80
 PROTEÇÃO CONTRA O FRIO
Aplica-se de maneira inversa às medidas de controle
relativas ao calor, isto é, o calor que se desejava
eliminar, agora se deseja conservar.

## Slide 81
 PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS
 Protetores que impedem a queda: corrimão, guardacorpo,
grades, tapumes que devem ser utilizados para a
proteção em escadas, passarelas, aberturas no piso e
aberturas em paredes.
 Protetores que limitam a altura da queda: são
plataformas e redes de proteção instaladas para recolher o
operário, reduzindo a altura total de queda até o solo.
VIDEO NR-6 https://youtu.be/Dq6bYdZ61BM

## Slide 82: FIM !! BONS ESTUDOS